## Slide 1: Chương 4 tường lửa
ThS.Nguyễn Duy
duyn@uit.edu.vn

## Slide 2: Nội dung
Tường lửa là gì?
Phân loại tường lửa?
Mô hình triển khai tường lửa
10/20/2021

## Slide 3: Nội dung
Tường lửa là gì?
Phân loại tường lửa?
Mô hình triển khai tường lửa
10/20/2021

## Slide 4: Tường lửa là gì
Firewall hay còn được còn là Tường Lửa. Là thiết bị, ỏa hóa hay phần mềm bảo mật được sử dụng để quản lý luồng gói tin qua nó : cho phép (permit) hay cấm (deny).
10/20/2021

## Slide 5: Nội dung
Tường lửa là gì?
Phân loại tường lửa?
Tính năng của tường lửa thế hệ mới?
Mô hình triển khai tường lửa
10/20/2021

## Slide 6: Phân loại tường lửa
Phần cứng: Thiết bị mạng
  Checkpoint, Cisco ASA, Astaro, Cyberoam,…
Phần mềm : Ứng dụng bảo mật được cài trên máy tính
  ISA Server, IPCop, Smoothwall, Pfsense,…
Ảo hóa
  SOPHOS, Palo Alto,…..
10/20/2021

## Slide 7: Phân loại tường lửa
10/20/2021
Firewall hoạt động ở những lớp nào trong mô hình OSI ???

## Slide 8: Phân loại tường lửa
Cả Personal Firewall và Network Firewall được chia làm 3 loại chính :
  Simple Packet Filter Firewalls
  Stateful Packet Filter Firewalls
  Application Level Firewalls
10/20/2021

## Slide 9: Phân loại tường lửa
Simple Packet Filter Firewalls
  Kiểm tra gói tin qua firewall bằng cách so sánh nó với những nguyên tắc (Rule) đã được đặt ra, để quyết định gói tin đó được cho phép hay bị từ chối.
  Những thông tin sẽ được kiểm tra :
    IP Nguồn
    IP Đích
    Giao thức
    Port Nguồn
    Port Đích
  Hoạt động ở Layer 2 và Layer 3
10/20/2021

## Slide 10: Phân loại tường lửa
Điểm yếu
  Application Speciﬁc Vulnerabilities
  Limited Logging
  No Authentication
  Vulnerable to Spooﬁng
  Large Attack Surface
  Easy to Misconﬁgure
10/20/2021

## Slide 11: Phân loại tường lửa
Stateful Packet Filter Firewalls
10/20/2021

## Slide 12: Phân loại tường lửa
Stateful Packet Filter Firewalls
  Hoạt động ở Layer 2, Layer 3 và Layer 4
  Những khắc phục so với Simple Packet Filter Firewalls :
    Lower Attack Footprint
    Less Susceptible to Spooﬁng
    Easy Black hole conﬁguration
    Less Resource Intensive
10/20/2021

## Slide 13: Phân loại tường lửa
Application Level Firewalls
  Còn được gọi Application-Proxy Gateways.
  Là loại Firewall có độ phức tạm cao nhất do có khả năng điểu khiển truy cập từ Layer 2 đến Layer 7
  Deep Packet Inspection : kiểm tra chi tiết gói tin nên có khả ngăn chặn các ứng dụng Instant Message, Peer to Peer,…
  Hoạt động ở Layer 7
10/20/2021

## Slide 14: Phân loại tường lửa
Application Level Firewalls
  Có khả năng xác thực :
    UserID và Password
    Hardware hoặc Software Token
    Source Address
    Biometric
  Những ưu điểm :
    Extensive Logging Capabilities
    Enforcement of Authentication
    Less Susceptible to TCP/IP Vulnerabilities
    Có khả năng tạo rule ngăn cản gói tin đã mã hóa
10/20/2021

## Slide 15: Nội dung
Tường lửa là gì?
Phân loại tường lửa?
Mô hình triển khai tường lửa
10/20/2021

## Slide 16: Nội dung
Tường lửa là gì?
Phân loại tường lửa?
Mô hình triển khai tường lửa
10/20/2021

## Slide 17
Cyberoam in Gateway Mode
Default Gateway: 192.168.0.1
Network:192.168.0.x/24
Router IP:61.0.5.1/29
Users
Mail Server IP:172.16.1.3 Gateway: 172.16.1.1
Database Server IP:172.16.1.4 Gateway: 172.16.1.1
Switch
Web Server IP:172.16.1.2 Gateway: 172.16.1.1
Switch
Console
INT IP:192.168.0.1/24
DMZ IP: 172.16.1.1/24
EXT IP: 61.0.5.2/29
Gateway IP: 61.0.5.1
DMZ Zone

## Slide 18
WAN Zone
LAN Zone
DMZ Zone
Local Zone
Gateway mode have Four default zone
LAN Zone: Network connected to LAN interface of Cyberoam
WAN Zone: Network connected to WAN interface of Cyberoam
DMZ Zone: Network connected to DMZ interface of Cyberoam
Local Zone: IP Addresses assigned on Cyberoam interfaces falls under Local Zone
Zone information when Cyberoam is in Gateway mode

## Slide 19
Default Gateway: 192.168.0.1
Cyberoam in Bridge Mode
Users
Router
Network:192.168.0.x/24
Firewall INT IP: 192.168.0.1/24
Bridge IP Address ___.___.___.___
Subnet Mask ___.___.___.___
192.168. 0 . 5
255.255.255. 0
IP address of the Default Gateway ___.___.___.___
DNS IP Address 202. 54 . 1 . 30
System Time Zone ______________
System Date and Time ______________
Email ID of the administrator ______________
192.168. 0 . 1

## Slide 20
Zone information when Cyberoam is in Transparent mode
LOCAL Zone
WAN Zone
LAN Zone
Cyberoam in transparent mode have
three default zone
LAN Zone: Network connected
to LAN interface of Cyberoam
WAN Zone: Network connected
to WAN interface of Cyberoam
Local Zone: IP Address assigned
on the Bridge Interface falls under
Local Zone

## Slide 21
Question ???